N,N-Диметилформамид

(диметилформамид, ДМФ, ДМФА,

N-Формилдиметиламин,

Муравьиной кислоты диметиламид)

C3H7ON

| CAS № ООН № ЕС № | 68-12-2 2265 616-001-00-Х |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 73,094

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Никель | 0,0000001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Свинец | 0,0000005 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 | Титан | 0,0000005 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | Хром | 0,0000005 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | Сульфаты (на SO4-2) | 0,0005 |
| Алюминий | 0,0000005 | Нелетучий остаток | 0,001 |
| Железо | 0,0000005 | Диметиламин, не более | 0,002 |
| Кадмий | 0,0000005 | Мураьиная кислота, не более | 0,002 |
| Калий | 0,000001 | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм |
| Кобальт | 0,0000001 |  |
| Марганец | 0,0000005 | 270 | 10 |
| Медь | 0,0000001 | 275 | 70 |
| Натрий | 0,000005 | 280 | 75 |
|  |  | 300 | 90 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( | 36.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 153,0 | Проводимость (, Ом-1 | 1,83 ( 10-6 |
| Температура плавления, оС | -61,0 | Показатель преломления nD25 | 1.4269 |
| Плотность при 25оС | 0,9445 |  |  |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: 
Вещество разлагается при разогреве или при сжигании с образованием токсичных дымов оксидов азота. Реагирует бурно с окислителями, нитратами и галогенированными углеводородами.
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США): 10 ppm; (кожа) (ACGIH 2000). MAС (максимальная допустимая концентрация, США): 10 ppm; 30 мг/м3; кожа, Re2 (1999) Российские нормативы: максимально разовая ПДК в воздухе рабочей зоны 10мг/м3. Класс опасности: 2 (1998).      ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество раздражает глаза. Вещество может оказывать действие на печень, приводя к желтухе..
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Вещество может оказывать действие на печень, приводя к функциональным нарушениям. Исследования на животных показывают, что вещество, возможно, оказывает токсическое действие на репродуктивную функцию человека.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Классификация ЕС 
Символ: T
R: 61-20/21-36
S: 53-45
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 3
Группа упаковки ООН: III 
ХРАНЕНИЕ  Отдельно от сильных окислителей, галогенов, 
ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Вентиляция. Удалить все источники огня Как можно скорее собрать подтекающую и пролитую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. (дополнительная личная защита: полный комплект защитной одежды, включая автономный дыхательный аппарат).

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11

λ: 270 nm

Amax: 1.00

λ: 275 nm

Amax: 0.30

λ: 280 nm

Amax: 0.25

λ: 290 nm

Amax: 0.14

λ: 295 nm

Amax: 0.10

λ: 300 nm

Amax: 0.1

λ: 310 nm

Amax: 0.05

λ: 320 nm

Amax: 0.03

λ: 340 nm

Amax: 0.005