Диметилсульфоксид

(Метилсульфоксид, ДМСО)                                       					                                                       C2H6OS

| CAS № RTЕСS № | 67-68-5 PV6210000 |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 78.1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Марганец | 0,000001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Медь | 0,000001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,72 | Кислоты (в пересчёте на уксусную кислоту) | 0,002 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | Щелочи (в пересчёте на аммиак) | 0,0002 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | Метиловый спирт | 0,04 |
| Альдегиды (в пересчёте на формальдегид) | 0,001 | Нелетучий остаток | 0,0005 |
| Алюминий | 0,000001 | Вещества, восстанавливающие KMnO 4 , не более | 0,00006 |
| Бор | 0,00001 | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм |
| Никель | 0,000001 |  |
| Свинец | 0,000001 | 330 | 10 |
| Хром | 0,000001 | 335 | 50 |
| Цинк | 0,000001 | 340 | 80 |
| Железо | 0,000001 | 345 | 90 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( | 20,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 189 | Дипольный момент (, D | 2,72 |
| Температура плавления, оС | 18.5 | Проводимость (, Ом-1 | 5,8 ( 10-8 |
| Плотность при 20оС | 0,7908 | Температура вспышки, оС | -17,8 |
| Показатель преломления nD20 | 1.35880 | Водный азеотроп | нет |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: 
Вещество разлагается при разогреве выше 150°C или при сжигании с образованием токсичных паров. Реагирует бурно с сильными окислителями, такими как перхлораты.
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США) не установлена
Российские нормативы: максимально разовая ПДК в воздухе рабочей зоны 20 мг/м3. Класс опасности: 4 (1998) : 
 ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании, через кожу и через рот.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Вещество раздражает глаза и кожу. Воздействие высоких концентраций этого вещества может вызвать помутнение сознания.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

ХРАНЕНИЕ  Отдельно от сильных окислителей, На холоде. Хранить в темноте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении

ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Вентиляция. Как можно скорее собрать подтекающую и пролитую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. Особое внимание, чтобы не допустить поглощения через кожей (дополнительная личная защита: фильтрующий респиратор A/P2 для органических паров и вредной пыли).

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11