1,4-Диоксан

(1,4-Диэтилен диоксид 1,4-Диэтиленоксид,

1,4-Диоксациклогексан,п-Диоксан)

C4H8O2

| CAS № ООН № ЕС № | 123-91-1 1165 603-024-00-5 |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 88.104

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Марганец | 0,000001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Медь | 0,000001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,72 | Кислоты (в пересчёте на уксусную кислоту) | 0,002 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | Щелочи (в пересчёте на аммиак) | 0,0002 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | Метиловый спирт | 0,04 |
| Альдегиды (в пересчёте на формальдегид) | 0,001 | Нелетучий остаток | 0,0005 |
| Алюминий | 0,000001 | Вещества, восстанавливающие KMnO 4 , не более | 0,00006 |
| Бор | 0,00001 | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм |
| Никель | 0,000001 |  |
| Свинец | 0,000001 | 225 | 10 |
| Хром | 0,000001 | 235 | 50 |
| Цинк | 0,000001 | 250 | 80 |
| Железо | 0,000001 | 275 | 95 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость (,при 25 оС | 2,209 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 101,320 | Дипольный момент (, D при25 оС | 0,45 |
| Температура плавления, оС | 11,80 | Проводимость (, Ом-1 при 2 5 оС | 5 ( 10-15 |
| Плотность при 20оС | 1,03375 | Температура вспышки, оС | 12,2 СС |
| Показатель преломления nD20 | 1.42241 | Водный азеотроп 87,82о | 82 вес. % |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: 
Вещество может образовать взрывоопасные перекиси. Реагирует активно с сильными окислителями и концентрированными сильными кислотами. Реагирует со взрывом с некоторыми катализаторами (напр., Raney-никелем выше 210°C). Агрессивно в отношении многих пластиков
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США): 25 ppm; 90 мг/м^3 (как TWA - среднесменная концентрация, США) (кожа) (ACGIH 1992-1993) .
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании паров и через кожу.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Жидкость обезжиривает кожу. Вещество, вероятно, канцерогенно для человека.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Классификация ЕС 
Символ: F, Xn
R: 11-19-36/37-40
S: 16-36/37 
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 3
Группа упаковки ООН: II

ХРАНЕНИЕ  Защищенным от огня. Отдельно от сильных окислителей,

ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Вентиляция. Собрать подтекающую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. НЕ сливать в канализацию. Затем смыть большим количеством воды. (дополнительная личная защита: автономный дыхательный аппарат).

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11