Трифторуксусная кислота

C2HO2F3

| CAS № ООН № ЕС № | 76-05-1 |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 114.03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Марганец | 0,000001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Медь | 0,000001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,85 | Вещества, восстанавливающие KMnO 4 , не более | 0,00006 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |  |  |
| Массовая доля примесей, %, не более: |  |  |
| Алюминий | 0,000001 |  |  |
| Бор | 0,00001 | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм |
| Никель | 0,000001 |  |
| Свинец | 0,000001 | 260 | 10 |
| Хром | 0,000001 | 270 | 90 |
| Цинк | 0,000001 | 280 | 95 |
| Железо | 0,000001 | 290 | 96 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( | 39.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 72.4 | Дипольный момент (, D | 2,28 |
| Температура плавления, оС | -15.25 | Температура вспышки, оС | -17,8 |
| Плотность при 20оС | 1.4890 | Водный азеотроп 105.460 | 79.4%вес. |
| Показатель преломления nD20 | 1.2850 |  |  |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США): 750 ppm; 1780 мг/м^3 (ACGIH 1993-1993).      ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании и через кожу.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Пар раздражает глаза и дыхательные пути. Вещество может оказывать действие на центральную нервную систему, печень, почки желудочно-кишечный тракт. Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Вещество может оказывать действие на кровь и костный мозг.  Употребление алкогольных напитков усиливает вредный эффект.

СИЛЬНАЯ КИСЛОТА! Опасность ожогов!

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

ИК-спектр

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Классификация ЕС 
Символ: F
R: 11 
S: (2-)9-16-23-33
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 3
Группа упаковки ООН: II

ХРАНЕНИЕ  Защищенным от огня. Отдельно от сильных окислителей,

ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Вентиляция. Собрать подтекающую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. НЕ сливать в канализацию. Затем смыть большим количеством воды. (дополнительная личная защита: автономный дыхательный аппарат).

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11